分选机日常保养要点

分选机在日常使用过程中，只有坚持做好日常的保养，才能让其工作得更加稳定，易损件的使用寿命更长，具体要做以下工作：

- 分选梭（SORT）部位的保养

由于其在工作过程中是高速移动的部件，承载其的是线性导轨，有额定的使用寿命，其完好与否的确认是检查梭子有无晃动。若有较大晃动时应更换整个线性导轨（包括滑块），否则会造成分选位置不准确，产品落料不畅。怎样才能延长其寿命呢？首先需要让导轨充分的润滑，在导轨上加油的办法是先用干净的抹布擦干净导轨，再另外用一块干净的布上沾少许润滑油，用此油布在导轨上涂抹均匀。此工作最好每天都要做。另外，为保证每次找原点都能正确，需要将梭子上方擦干净，因为此处是梭子找原点时需要光线反射的位置。

- 传感器的日常保养

光电传感器表面要保持清洁，否则会降低其灵敏度，一般用气枪吹一下即可，若时间长了有大量的灰尘堆积，则需将其拆下擦于净光电管的发光部位。

- 零件的日常保养

首先要保证机器在正常的温度、湿度下工作，否则零件容易生锈，对容易生锈的零件，可在表面喷射一些防锈油，如WD-40万能防锈润滑剂。

- 气动元件的日常保养

首先要保证气源的干净，确保压缩空气中无油无水，只有这样才能保证其能可靠地工作，保证其使用寿命。平时要经常检查气源处理器内是否积水，若有则应将其排空。气缸在使用过程中若发现其动作迟缓，则应将其更换。

- 测试金手指的使用注意事项

调节其位置时确保其接触片与IC引脚重合，夹持的力量要合适，太紧容易使IC引脚变形且金手指磨损快，太松则测试时有很多接触不良。

江阴金仕达科技有限公司

2007-4-5